## Slide 1: 基础配置

## Slide 2: 帮助和方向键
帮助(?)
  输入一个问号，获得当前可用的命令列表
    Router> ?
  输入若干已知字符，紧接着输入问号（无空格），显示以已知字符开头的命令列表
    Router> s?
  输入命令，紧跟空格和问号，获得命令参数列表
    Router> show ?
方向键↑↓
Tab键
Ctrl + z
Ctrl + c

## Slide 3: 配置模式
用户模式
  switch>
管理模式
  switch#
全局模式
  （Config）#
命令
  Enable：一般模式进入管理模式
  configure terminal
  Exit
  Quit
接口视图
VLAN视图
路由视图

## Slide 4: 撤销命令
no
  想撤销一个命令或恢复为缺省属性，可以在大多数命令前加关键字 no

## Slide 5: 保存命令
Write
reload

## Slide 6: 修改设备的名称
Hostname
  在全局模式下输入hostname

## Slide 7: 查看命令
Show
  show running-config
  show startup-config
  show interfaces summary
  show interfaces gigabitEthernet 0/0
  show vlan

## Slide 8: 诊断工具
Ping
  Ping 目的IP地址
Tracert
  Trace/Tracert/traceroute 目的IP地址

## Slide 9: 其他命令
clock set: 设置时钟
set default：恢复出厂配置
show version： 查看系统版本
enable password：设置设备密码

## Slide 10: 课后作业
进入各个配置模式，并退出
练习帮助（？）和上下键（↑↓）
修改设备名称
查看设备的运行配置，比较running-config和startup-config的区别
设置设备的密码（可选）

## Slide 11
谢 谢